## Slide 1
Allegato V – D.Lgs. 81/08

## Slide 3
LE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO
Vecchio impianto
Normativo
Norme generali:
DPR 547/55
DPR 302/56
DPR 303/56
Norme Speciali:
DPR 164/56
DPR 320/56
DPR 321/56
Codici e Costituzione
Organi di Controllo
Statuto dei Lavoratori
(art. 9 - L.300/1970)
- L. 833 Servizio Sanitario Nazionale
DIRETTIVA SOCIALE
D.Lgs. 626/94
D.Lgs. 242/96 (integrativo)
D.Lgs. 494/96
(Sic. nei cantieri edili)
Sicurezza scritta (DVR)
VALUTAZIONE DEI RISCHI
T.U.
D.Lgs. 81/08
DIRETTIVE DI PRODOTTO
SICUREZZA INTEGRATA
DIRITTO COMUNITARIO

## Slide 4
DIRETTIVE DI PRODOTTO
Redatte secondo l’art. 95 del trattato di Roma (25 marzo 1957)
1° trattato che istituisce la Comunità Economica Europea(CEE)
2° trattato la Comunità Europea dell’Energia Atomica (EURATOM)
FINALITA’
Libera circolazione delle merci sul territorio Comunitario;
Salvaguardia della Sicurezza e della Salute dei cittadini della Comunità rispetto alla circolazione dei prodotti.
DIRETTIVA MACCHINE - ( DIRETTIVE DI PRODOTTO )
Ha lo scopo di normare la costruzione delle Macchine
al fine di garantire la sicurezza dell’utilizzatore
1^ DIRETTIVA MACCHINE
DIRETTIVA 89/392/CEE
In Europa dal 1° gennaio 1995
In Italia recepimento con DPR 459/96
In vigore dal 21 settembre 1996
2^ DIRETTIVA MACCHINE
DIRETTIVA 2006/42/CEE
In Europa dal 29 giugno 2006
In Italia recepimento con D.Lgs. 17/2010
In vigore dal 06 marzo 2010
NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE
25/01/2023 Approvazione del PARLAMENTO EUROPEO
In vigore dopo 20 gg dalla pubblicazione;
Applicazione dopo 42 mesi dalla data di entrata in vigore (abrogazione della DIRETTIVA 2006/42/CE

## Slide 5
DIRETTIVA MACCHINE
MACCHINE VECCHIE
Datate prima del 21 settembre 1996
(NON marcate CE)
MACCHINE NON PIU’ NUOVE
Datate dal 21settembre 1996
al 6 marzo 2010
(Marcate CE)
NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE
25/01/2023 Approvazione del PARLAMENTO EUROPEO
In vigore dopo 20 gg dalla pubblicazione;
Applicazione dopo 42 mesi dalla data di entrata in vigore
(abrogazione della DIRETTIVA 2006/42/CE)
MACCHINE NUOVE
Datate dopo il 6 marzo 2010
(Marcate CE)

## Slide 6
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Art. 70.
Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
MACCHINE
NUOVE
D.Lgs. 17/2010
«DIRETTIVA MACCHINE»
D.Lgs. 81/08
ALLEGATO V
MACCHINE
VECCHIE
O
NON PIU’ NUOVE

## Slide 7
RAPPORTI CON IL «TESTO UNICO» SULLA SICUREZZA
Il D.Lgs. n. 81/2008 richiama espressamente il D.Lgs. n. 17/2010 nell’articolo 70 (“Requisiti di sicurezza”):
“Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Le aziende devono fare riferimento ai RES per la valutazione dei rischi riferita a macchine”.
“Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V” del D.Lgs. n. 81/2008.
Pertanto,
il D.Lgs. n. 17/2010 non è retroattivo e non mette in discussione le vecchie marcature CE o le macchine in uso prima del 1996;
queste ultime devono, comunque, rispettare il D.Lgs. n. 81/2008
Macchine
Nuove
Macchine
Vecchie

## Slide 8
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n° 81
“ Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Testo in vigore dal: 15 maggio 2008
(G U n° 101 del 30-4-2008 – suppl. ordinario n° 108)
SOSTITUISCE TUTTA LA PRECEDENTE NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
RIFORMA E ARMONIZZAZIONE DI TUTTA LA NORMATIVA DEL SETTORE

## Slide 10
Codice civile R.D. 16 marzo 1942, n° 262
  Art. 2087 (Tutela delle condizioni di lavoro)
  - L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

## Slide 11
ATTREZZATURE
DI LAVORO
D.Lgs. 81 / 2008
NORME TECNICHE SPECIFICHE
Titolo III
Allegati
MACCHINA
VECCHIA
prima
21.09.1996
NUOVA
dopo
21.09.1996
DIRETTIVA MACCHINE
DPR 459/96
+
ISTRUZIONI
D’USO E MANUTENZIONA
Nuova Direttiva Macchine
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17
Dal 06 marzo 2010
NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE 25/1/2023
(Prima approvazione del Parlamento Europeo)

## Slide 12
D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81
Testo Unico - in vigore dal 15 maggio 2008

## Slide 13
Requisiti RES delle Macchine
La macchina deve rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e salute (RES), cioè deve essere:
costruita secondo parametri ben precisi;
marcata e riconoscibile;
munita di manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione;
dotata della dichiarazione di conformità da parte del fabbricante.
Rispettando i suddetti requisiti, la macchina è ritenuta conforme al mercato dell’Unione Europea e può essere riconosciuta con la targa CE.
Inoltre, applicando il principio di integrazione della sicurezza è possibile rendere «più» sicura la macchina.
Detto principio prevede che:
i rischi siano eliminati già in fase progettuale;
vengano adottati i dispositivi di sicurezza;
i rischi residui non eliminabili debbano essere riportati nelle istruzioni;
si chiariscano le regole di utilizzo del macchinario.

## Slide 14
Classificazione delle Macchine
È possibile operare la seguente classificazione:
macchine vecchie: ossia quelle costruite prima del 1996 secondo la legislazione nazionale dell’epoca;
macchine non più nuove: quelle costruite nel periodo che va dal 1996 al 2010;
macchine nuove: quelle costruite dopo il 2010 secondo la direttiva 2006/42/CE.
Inoltre, le macchine si distinguono a seconda che siano o meno munite della marcatura CE (Marchio di Conformità Europea), ossia un’autocertificazione che garantisca al consumatore la conformità del macchinario alle disposizioni della Comunità Europea in materia di salute e sicurezza.
Il marchio CE è obbligatorio dal 1996, ossia da quando è entrata in vigore la Direttiva Macchine.
Tuttavia, anche le macchine con marcatura CE spesso necessitano di ulteriori verifiche più approfondite.

## Slide 15
Obblighi del Datore di Lavoro per la Sicurezza delle Macchine
Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs n 81/08), il datore di lavoro ha l’obbligo di:
adottare le misure necessarie affinché tutte le attrezzature da lavoro (come, ad esempio, macchine e apparati) messe a disposizione dei dipendenti siano adeguate al lavoro da svolgere e possano essere utilizzate senza rischi né per la sicurezza né per la salute;
utilizzare solo attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni delle direttive vigenti oppure ai requisiti minimi fissati nell’allegato alla direttiva 89 655 /CEE
adottare i provvedimenti utili a garantire la conformità delle attrezzature di lavoro;
informare e formare i lavoratori per quanto riguarda l’impiego dei macchinari e delle attrezzature di lavoro;
verificare costantemente, anche con il passare del tempo, la rispondenza delle attrezzature di lavoro, rispetto all’epoca della loro produzione, ai requisiti previsti dalla legge in tema di sicurezza tenendo conto dell’evoluzione e dell’innovazione normativa e tecnologica.

## Slide 16
Macchine Usate prive di Conformità: si possono Vendere?
In base alla normativa, chiunque venda una macchina oppure un’attrezzatura ad altri ha l’obbligo di attestare che le stesse siano conformi alla legislazione previgente. In caso contrario, la macchina non potrà essere acquistata ed impiegata per le lavorazioni.
Chi intende disfarsi di una macchina non a norma, quindi priva di conformità, può considerare le seguenti possibilità:
la permuta: è importante che nell’atto di compravendita il venditore specifichi la macchina non è in regola con le disposizioni di legge e che può essere immessa nel mercato solamente se adeguata alle norme di sicurezza;
la cessione per conto vendita: l’obbligo di attestare la conformità della macchina alle norme previgenti ricade sul venditore;
la rottamazione: il venditore ha solo il compito di accertare che la ditta acquirente sia autorizzata allo smaltimento di rifiuti;
l’adeguamento: le macchine devono essere sempre identificabili per cui è necessaria la presenza di una targhetta di identificazione che riporti il nome del costruttore, il modello e le caratteristiche principali.
Quindi, una macchina non marcata CE e messa in servizio prima del 1996 può essere venduta solo se è a norma ed è accompagnata da un’attestazione di conformità ai requisiti generali di sicurezza. Ciò vale anche nei casi di vendite fallimentari.
Eccezionalmente, la macchina non a norma può essere venduta solo ad una ditta specializzata nell’effettuare le operazioni di adeguamento delle macchine.

## Slide 17
Adeguamento Macchine Usate “Ante 1996”
L’attuale normativa stabilisce che le Macchine e Attrezzature di lavoro possono essere immesse sul mercato dell’Unione Europea con i prescritti RES a garanzia della Sicurezza
Il Fabbricante – Costruttore effettua la Valutazione dei Rischi e garantisce i relativi RES per la vendita del prodotto
«DIRETTIVA MACCHINE»
Il Datore di Lavoro – Utilizzatore valuta i Rischi per le modalità di uso – D.Lgs 81/08
«VALUTAZIONE DEI RISCHI»
Per le MACCHINE VECCHIE
Costruite prima del 21/09/1996 – (anno di entrata in vigore della DIRETTIVA MACCHINE che impone l’obbligo della Marcatura CE) ………….
Si richiede l’Adeguamento all’Allegato V del D.Lgs. 81/08
  Art. 2087 (Tutela delle condizioni di lavoro)
  L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

## Slide 20
MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

## Slide 21
ATTREZZATURE DI LAVORO
I CONTROLLI
Obblighi del datore di lavoro in merito alla manutenzione

## Slide 23
Obblighi del Datore di Lavoro (art. 71 – comma 8)
Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, effettuare a controllo iniziale (dopo l’installazione) ed un contro dopo ogni montaggio in altro cantiere … a garanzia di una corretta installazione e buon funzionamento;
Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose effettuare INTERVENTI di CONTROLLO periodici e straordinari
Tali controlli devono essere effettuati da PERSONA COMPETENTE
( titolo di studio – iscrizione albo professionale – storia professionale – formazione professionale della persona)
VERIFICHE PERIODICHE secondo l’Allegato VII

## Slide 24
Obblighi dei Noleggiatori e dei Concedenti in uso (art. 72)
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’art. 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità , che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.
Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buon stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del Datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

## Slide 25
Tit. III – Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro - Art. 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro (costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto) deve attestare sotto la responsabilità che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza.
Chiunque noleggi dovrà acquisire e conservare, per tutta la durata del noleggio o della concessione una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore /i incaricati dell’uso i quali devono risultare formati.

## Slide 26
  Identificare la data di costruzione;
  Verificare la Documentazione che accompagna la Macchina (varia con l’anno di costruzione);
  Il 1996, anno che nasce la Marcatura CE;
  Tutte le macchine costruite prima del 1996 non devono essere marcate CE ma essere conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’Allegato V del D.Lgs. 81/08
MACCHINE VECCHIE MARCATE «CE» e MACCHINE VECCHIE senza «CE»
Tale decreto, all’articolo 18, comma z, prevede e pretende che vi sia un adeguamento al progresso tecnico. Infatti una macchina costruita nel 1999, per dire, non può avere tutte le sicurezze previste nel 2020 e di conseguenza anche le macchine marcate CE richiedono di essere aggiornate ogni tanto.
Il problema è che a queste macchine marcate CE non si dà molta importanza, poiché se funzionanti, si ritiene non vi siano motivi di aggiornarle apparentemente.

## Slide 27
Tit. III – Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro - Art. 70 – Requisiti di sicurezza
  Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle legislazioni e regolamenti di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
  Le attrezzature di lavoro “VECCHIE” - (prima del 21.09.1996) - devono essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.
  Le attrezzature di lavoro “NUOVE” – (dopo il 21 .09.1996) – devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Le macchine immesse sul mercato successivamente al 21/09/96 (data di entrata in vigore della Direttiva Macchine) devono essere marcate CE;
per quelle costruite in assenza di tali disposizioni occorre che la macchina sia dichiarata conforme alla Legislazione Previgente l’entrata in vigore della Direttiva Macchina e/o deve essere conforme ai requisiti dall’Allegato V del D. Lgs. 81/08, e quindi antinfortunisticamente aggiornata allo stato dell’arte.

## Slide 28
Tit. III – Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro
  Art. 69 – Definizioni
  Art. 70 – Requisiti di sicurezza
  Art. 71 – Obblighi del Datore di lavoro
  Art. 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
  Art. 73 – Informazione e formazione
Allegato V
Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
Allegato VI
Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro
Allegato VII
Verifiche di attrezzature
DIRETTIVA MACCHINE
RES che devono possedere le «MACCHINE»
per poter circolare liberamente all’interno dei paesi dell’Unione Europea

## Slide 29
  CONFORMITA’ MACCHINE «USATE RIGENERATE»
  Marcatura CE : Certificare CE la macchina marcandola
  Perizia asseverata : Affidarsi ad un tecnico qualificato e usarla /venderla con una perizia asseverata
  ( la perizia asseverata può venire elaborata da qualsiasi professionista tecnico abilitato tramite l’iscrizione ad un albo professionale ( ingegnere - architetto……) serve ad attestare la sussistenza di tutti i requisiti tecnici necessari……..
La marcatura CE protegge di più l’azienda e il suo legale rappresentante…. Più considerata dagli organismi di controllo perché ha tutta la documentazione utile (fascicolo tecnico utile)
La perizia asseverata non può rilevare vizi occulti in quanto si limita ad una ispezione visiva; pertanto non copre tutti gli aspetti e non dà sicura presunzione di conformità.

## Slide 30
Con una perizia asseverata, cioè una relazione datata e firmata da un tecnico qualificato, è possibile dichiarare che la macchina usata, non marcata CE o anche marcata CE, ma che ha subito interventi di manutenzione migliorativa e straordinaria tali da non comportare una nuova immissione sul mercato, è conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza definiti dall’Allegato V del D.Lgs. 81/08.
Ciò prevede:
– Nomina di un Tecnico qualificato; – Sopralluogo da parte del tecnico per verifica della macchina e della sua documentazione; – Analisi degli interventi di manutenzione migliorativa e straordinaria effettuati ai fini della sicurezza; – Analisi dei RESS (Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza) dell’Allegato V del D. Lgs. 81/2008 presi in esame e analisi dei provvedimenti adottati; – Predisposizione della Dichiarazione di Conformità all’allegato V del D.Lgs. 81/08 datata e firmata da parte del tecnico qualificato; – Stesura della perizia che può essere resa in forma asseverata e/o giurata.

## Slide 31
Una relazione di perizia in forma asseverata e/o giurata da parte di un Tecnico qualificato, permette all’organizzazione di:
– Avere la garanzia di un prodotto sicuro e conforme ai requisiti richiesti con particolare attenzione alla sicurezza;
– Avere la certezza di mettere a disposizione dei lavoratori e/o del mercato un prodotto antinfortunisticamente aggiornato allo stato dell’arte;
– Garantire la trasparenza nei confronti del mercato circa la conformità del bene che vuole essere ceduto;
– Avere la certezza che tutta la documentazione prevista per l’utilizzo e/o la cessione d’uso della macchina sia aggiornata e conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente.

## Slide 32
Perizia semplice
Si tratta di una relazione redatta e firmata dal tecnico, il quale, a seguito della raccolta delle informazioni e dell’elaborazione dei dati risponde al quesito richiesto. Non appone alcuna asseverazione circa il contenuto e non è responsabile della veridicità delle informazioni raccolte o fornite dal soggetto committente.
Perizia asseverata
Il tecnico non si limita a redigere la perizia, ma ne assevera circa la veridicità dei contenuti e la correttezza /professionalità dimostrata nell’adempiere al compito.
Se ne assume quindi tutte le responsabilità, confermandone la certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità ” e attestandone, con un’apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa, la veridicità; egli risponde, così, penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che materiali, in essa contenuti.
Perizia giurata
La perizia giurata è il parere più forte dal punto di visto legale, ma anche la più “pericolosa” per il tecnico, in quanto, in caso di falsa attestazione giurata si configura il reato previsto all’art. 483 del codice penale.

## Slide 33
Perizia semplice o su carta libera per l’uso in proprio
Perizia asseverata e giurata è richiesta per la vendita
Il tecnico non si limita a redigere la perizia, ma ne assevera circa la veridicità dei contenuti e la correttezza /professionalità dimostrata nell’adempiere al compito.
Se ne assume quindi tutte le responsabilità, confermandone la certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità ” e attestandone, con un’apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa, la veridicità; egli risponde, così, penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che materiali, in essa contenuti.
Perizia giurata
La perizia giurata è il parere più forte dal punto di visto legale, ma anche la più “pericolosa” per il tecnico, in quanto, in caso di falsa attestazione giurata si configura il reato previsto all’art. 483 del codice penale.

## Slide 34
IDONEITA’ DI UNA ATTREZZATURA DI LAVORO
Il DVR attesta l’idoneità di una attrezzatura di lavoro sotto l’aspetto della Valutazione dei Rischi…… per l’uso in sicurezza ed è firmato dal Datore di lavoro
La Dichiarazione di Rispondenza attesta la regolarità della attrezzatura ed è a firma di persona Competente ( con attributi di: titolo di studio – iscrizione albo professionale – storia professionale – formazione professionale della persona)
Una Macchina dopo il ’96:
È marcata «CE»
E’ contrassegnata da targhetta metallica ( ragione Sociale – sede Legale – anno di costruzione – Dichiarazione di Conformità – Manuale di uso e manutenzione)
Una Macchina prima del ‘96:
- Contrassegnata da targhetta con nome del Fabbricante della macchina – anno di fabbricazione – manuale di uso e manutenzione – Dichiarazione rispondenza Allegato V
La rispondenza all’Allegato V non và confusa con la «Dichiarazione di conformità» e può firmarla una «persona competente» a differenza della «Dichiarazione di conformità» che la può firmare solo il Fabbricante…. Ovvero chi realizza la macchina.

## Slide 35
  VERIFICA DELLA MACCHINA «USATA»
  1- Macchinario immesso sul mercato dopo l’entrata in vigore della Direttiva Macchine (21/09/1996) già dotata della Conformità e quindi con marcatura CE
  2- Macchinario usato / prodotto prima dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine accertarsi che sia adeguato ai livelli di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale (D.Lgs. 81/08 – Allegato V)
  3 – Macchinario usato e di provenienza extra UE va considerato come prima immissione e/o prima messa in servizio sul mercato…. Quindi soggetto alla Direttiva Macchine con l’obbligo della Marcatura CE
Per realizzare un intervento di adeguamento ci sono due possibilità:
Procedere con la Dichiarazione di conformità e Marcatura CE … così il prodotto potrà poi circolare liberamente sull’intero mercato Europeo;
Effettuare le dovute verifiche, tramite persona esperta / abilitata che potrà rilasciare una dichiarazione di Rispondenza o in alternativa una perizia asseverata… (da valutare la necessità di apposizione delle targa di identificazione, redazione del Manuale uso e manutenzione aggiornato, ecc.

## Slide 36
Se vendo una macchina dopo il ’96 e questa è correttamente marcata CE, deve avere una targhetta metallica con scritto ragione sociale, sede legale, anno di costruzione e deve avere una dichiarazione di conformità della macchina e deve avere un manuale di uso e manutenzione, possibilmente nella lingua dell’utilizzatore che la sta comprando.
Se invece la macchina è precedente al 1996 -VECCHIA -, deve avere il manuale di uso e manutenzione, una targhetta che identifichi il fabbricante della macchina e l’anno di fabbricazione e una dichiarazione di rispondenza all’allegato V. Mancando infatti la dichiarazione di conformità CE, manca qualcuno che firmi e che si prenda la responsabilità della sicurezza della macchina.
Ma se invece dovessi vendere una macchina del 2001 marcata CE e conforme alle regole del 2001 ma non aggiornata ai tempi di oggi,
L’articolo 18, comma z, del D. Lgs. 81/08
prevede e pretende che vi sia un adeguamento al progresso tecnico.
……. Da valutare i «Rischi residui»

## Slide 38
ATTREZZATURE
DI LAVORO
D.Lgs. 81 / 2008
NORME TECNICHE SPECIFICHE
Titolo III
Allegati
MACCHINA
VECCHIA
prima
21.09.1996
NUOVA
dopo
21.09.1996
DIRETTIVA MACCHINE
DPR 459/96
+
ISTRUZIONI
D’USO E MANUTENZIONA
Nuova Direttiva Macchine
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17
Dal 06 marzo 2010
NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE 25/1/2023
(Prima approvazione del Parlamento Europeo)

## Slide 39
Tit. III – Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro
  Art. 70 – Requisiti di sicurezza
  DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
  ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ai RES: Marcatura CE
  MANUALE USO E MANUTENZIONE

## Slide 40: NUOVA DIRETTIVA D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori ( G.U. 19 febbraio 2010, n. 41, suppl.ord.)
Applicazione:
Macchine - Attrezzature intercambiabili
Componenti di sicurezza - Accessori di sollevamento
Catene, funi e cinghie - Dispositivi amovibili di trasmissione
meccanica - Quasi macchine
DPR 459/96
abrogato

## Slide 42: DIRETTIVA MACCHINE - Targhetta CE -
Nome e indirizzo del fabbricante
Marcatura CE (fac-simile a lato)
Descrizione, Tipo e Modello
Eventuale numero di serie
Anno di costruzione
Indicazione che la macchina è destinata all'uso in atmosfera esplosiva (se applicabile)
Indicazioni indispensabili alla sicurezza d'esercizio (ad esempio: frequenza massima di rotazione, diametro massimo degli utensili, massa, ecc.).

## Slide 43
Tit. III – Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro - Art. 71 – Obblighi del Datore di lavoro
Mette a disposizione le attrezzature conformi ai requisiti .
Valuta: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Adotta adeguate misure tecniche ed organizzative - ALLEGATO VI
Provvede affinchè le attrezzature di lavoro siano: installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; oggetto di idonea manutenzione; aggiornate ai requisiti minimi di sicurezza; curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo.
Le modifiche apportate per migliorarne le condizioni di sicurezza, che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo, non configurano immissione sul mercato.

## Slide 44
Tit. III – Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro - Art. 71 – Obblighi del Datore di lavoro
Rispetto dei principi ergonomici
Uso dell'attrezzatura di lavoro riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
In caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
Controllo dell’attrezzatura: iniziale, dopo ogni montaggio, periodico e straordinario; effettuato da persona competente.
Registrazione dei controlli e conservazione per almeno 3 anni.
Documentazione accompagnatoria se usate al di fuori della sede dell’unità produttiva.
Verifiche periodiche di cui all’ALLEGATO VII e relative modalità.

## Slide 45
ALLEGATO V
RREQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CCOSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LLAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.
PARTE I
REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO
PARTE II
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE
Le attrezzature di lavoro costruite e messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto devono essere conformi all’allegato V.

## Slide 46
PARTE I
REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO
Sicuri in funzione dei guasti;
Chiaramente visibili, individuabili e contrassegnati;
Ubicati fuori delle zone pericolose;
Messa in moto preceduta da segnalazione acustica e/o luminosa;
Bloccabili in funzione dei rischi di azionamento intempestivo o involontario;
Messa in moto soltanto con azione volontaria;
Dispositivo di arresto di emergenza;
Attrezzature e loro elementi resi stabili;
Protezioni contro i pericoli da cadute o da proiezione di oggetti;
Protezioni contro le emissioni di gas, liquidi, polvere, ecc,
Garantire la stabilità
I requisiti del presente Allegato si applicano allorchè esiste, per l’attrezzatura di lavoro considerata, un Rischio corrispondente.
SISTEMI E DISPOSITIVI DI COMANDO

## Slide 47
PARTE I
REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO
protezioni contro l’accesso alle zone pericolose:
di robusta costruzione,
non devono provocare rischi supplementari,
non devono essere resi facilmente inefficaci,
a sufficiente distanza dalla zona pericolosa,
non devono limitare il ciclo di lavoro,
devono permettere la manutenzione,
protezioni mobili interbloccate…
RISCHI DOVUTI AGLI ELEMENTI MOBILI

## Slide 48
PARTE I
REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO
le zone operative, i punti di lavoro e manutenzione devono essere opportunamente illuminati….
protezione contro i rischi da contatto delle parti a temperatura elevata o molto bassa..
dispositivi di allarme e relative segnalazioni comprensibili…
presenza delle indicazioni sugli strumenti e comandi…
segnale acustico ogni inizio o ripresa di lavoro..
evitare scuotimenti e vibrazioni …. Adottare misure o cautele contro i possibili danni a strutture e persone.
ILLUMINAZIONE – TEMPERATURE ESTREME –
SEGNALAZIONI / INDICAZIONI - VIBRAZIONI

## Slide 49
PARTE I
REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO
operazioni di manutenzione effettuate ad attrezzatura di lavoro ferma, diversamente prendere misure di protezione appropriate o effettuarle fuori delle zone pericolose;
prevedere l’aggiornamento del libretto di manutenzione;
poter accedere all’attrezzatura in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate;
per l’introduzione del lavoratore nell’attrezzatura prevedere dispositivi che assicurino la posizione di fermo;
protezione contro l’incendio e l’esplosione.
MANUTENZIONE – RIPARAZIONE – REGOLAZIONE………
INCENDIO ED ESPLOSIONE

## Slide 50
PARTE II
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE
PRESCRIZIONI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI, SEMOVENTI O NO
Attrezzature con lavoratore a bordo
- riduzione dei rischi per il lavoratore a bordo durante lo spostamento e contro l’intrappolamento;
limitazione dei rischi derivanti da ribaltamento:
  struttura di protezione che impedisca un ribaltamento più di ¼ giro,
  struttura con spazio sufficiente per il lavoratore che non possa andare oltre ¼ di giro,
  altro dispositivo di portata equivalente
  La struttura non è richiesta se l’attrezzatura è stabilizzata durante l’uso

## Slide 51
PARTE II
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE
PRESCRIZIONI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI, SEMOVENTI O NO
Carrelli elevatori
sistemati o attrezzati in modo da limitare i rischi di ribaltamento:
installazione cabina per il conducente,
struttura che impedisca il ribaltamento del carrello elevatore,
struttura concepita che in caso di ribaltamento il lavoratore trovi spazio sufficiente tra suolo e parti del carrello,
struttura che trattenga il lavoratore sul sedile del posto di guida contro l’intrappolamento in caso di ribaltamento.

## Slide 52
PARTE II
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE
PRESCRIZIONI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI, SEMOVENTI O NO
Attrezzature di lavoro mobili semoventi – rischi per le persone
- mezzi per evitare la messa in moto non autorizzata,
- mezzi per evitare collisione se circolanti sulla stessa rotaia,
dotate di dispositivo di emergenza,
dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità,
dotate di dispositivo di illuminazione se previsto un uso notturno,
dotate di dispositivi antincendio,
per le attrezzature telecomandate arresto automatico per fuoriuscita dal campo di controllo e dispositivi di protezione contro l’urto e l’intrappolamento,

## Slide 53
PARTE II
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE
PRESCRIZIONI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI, SEMOVENTI O NO

## Slide 54
PARTE II
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE
PRESCRIZIONI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI, SEMOVENTI O NO
Attrezzature di lavoro mobili semoventi – rischi per le persone
- mezzi per evitare la messa in moto non autorizzata,
- mezzi per evitare collisione se circolanti sulla stessa rotaia,
dotate di dispositivo di emergenza,
dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità,
dotate di dispositivo di illuminazione se previsto un uso notturno,
dotate di dispositivi antincendio,
per le attrezzature telecomandate arresto automatico per fuoriuscita dal campo di controllo e dispositivi di protezione contro l’urto e l’intrappolamento,

## Slide 55
FOPS: Falling Object Protective Structures - Struttura di protezione contro la caduta di oggetti dall’alto
ROPS: Roll Over Protective Structures - Struttura di Protezione contro il ribaltamento
FOGS: Falling Object Guard Structures (Ripari per la protezione dell’operatore da oggetti che possono entrare nella cabina di guida dalla parte anteriore o superiore)
DVL: Deflection Limiting Volume - Volume limite di deformazione
Tip - Over Protective Structures (Strutture di protezione contro il rovesciamento di escavatori idraulici compatti)

## Slide 57: Limitazione dei rischi da ribaltamento
Struttura della cabina del conducente concepita:
da lasciare, in caso di ribaltamento, uno spazio sufficiente tra il suolo e le parti del mezzo……
che trattenga il lavoratore sul sedile del posto di guida per eliminare il rischio di essere sbalzati fuori, in caso di ribaltamento.

## Slide 58
DLV = “ volume di sicurezza”

## Slide 59
PARTE III
PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO ADIBITE AL SOLLEVAMENTO, AL TRASPORTO O ALL’IMMAGAZZINAMENTO DI CARICHI

## Slide 60
PARTE IV
PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO ADIBITE AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E COSE

## Slide 61
PARTE IV
PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO ADIBITE AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E COSE
Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice

## Slide 62
PARTE IV
PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO ADIBITE AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E COSE
Scale aeree su carro

## Slide 63
PARTE IV
PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO ADIBITE AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E COSE
Ponti sospesi e loro caratteristiche

## Slide 64
PARTE IV
PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO ADIBITE AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E COSE
Ascensori e montacarichi

## Slide 65
PARTE IV
PRESCRIZIONI APPLICABILI A DETERMINATE ATTREZZATURE DI LAVORO
MOLE ABRASIVE
BOTTALI, IMPASTATRICI, GRAMOLATRICI E MACCHINE SIMILI
MACCHINE DI FUCINATURA E STAMPAGGIO PER URTO
MACCHINE UTENSILI PER METALLI
MACCHINE UTENSILI PER LEGNO E MATERIALI AFFINI
PRESSE E CESOIE
FRANTOI, DISINTEGRATORI, MOLAZZE E POLVERIZZATORI
MACCHINE PER CENTRIFUGARE E SIMILI
LAMINATOI, RULLATRICI, CALANDRE E CILINDRI
APRITOII, BATTITOI, CARDE, SFILACCIATRICI, PETTINATRICI E MACCHINE SIMILI
MACCHINE PER FILARE E SIMILI
TELAI MECCANICI DI TESSITURA
IMPIANTI ED OPERAZIONI DI SALDATURA O TAGLIO OSSIACETILENICA OSSIDRICA, ELETTRICA E SIMILI
FORNI E STUFE DI ESSICCAMENTO O DI MATURAZIONE