## Slide 2
DIRETTIVE DI PRODOTTO
Redatte secondo l’art. 95 del trattato di Roma (25 marzo 1957)
1° trattato che istituisce la Comunità Economica Europea(CEE)
2° trattato la Comunità Europea dell’Energia Atomica (EURATOM)
FINALITA’
Libera circolazione delle merci sul territorio Comunitario;
Salvaguardia della Sicurezza e della Salute dei cittadini della Comunità rispetto alla circolazione dei prodotti.
DIRETTIVA MACCHINE - ( DIRETTIVE DI PRODOTTO )
Ha lo scopo di normare la costruzione delle Macchine
al fine di garantire la sicurezza dell’utilizzatore
1^ DIRETTIVA MACCHINE
DIRETTIVA 89/392/CEE
In Europa dal 1° gennaio 1995
In Italia recepimento con DPR 459/96
In vigore dal 21 settembre 1996
2^ DIRETTIVA MACCHINE
DIRETTIVA 2006/42/CEE
In Europa dal 29 giugno 2006
In Italia recepimento con D.Lgs. 17/2010
In vigore dal 06 marzo 2010
NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE
25/01/2023 Approvazione del PARLAMENTO EUROPEO
In vigore dopo 20 gg dalla pubblicazione;
Applicazione dopo 42 mesi dalla data di entrata in vigore (abrogazione della DIRETTIVA 2006/42/CE

## Slide 3
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Art. 70.
Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
MACCHINE
NUOVE VECCHIE
D.Lgs. 17/2010
«DIRETTIVA MACCHINE»
D.Lgs. 81/08
ALLEGATO V

## Slide 6
Direttiva macchine
Stabilisce i RES che devono possedere le macchine.
Il paese membro rispetta la finalità
VINCOLANTI

## Slide 7
NON VINCOLANTI

## Slide 8
DIRETTIVE DI PRODOTTO
Una Direttiva di prodotto
«stabilisce le REGOLE costruttive e gli adempimenti burocratici per la sua commercializzazione…..»
In sintesi la DIRETTIVA prescrive che un prodotto per poter essere immesso sul mercato della UE, debba:
Risultare accettabilmente sicuro (presenza dei RES derivanti dall’analisi dei rischi);
Essere costruito sulla base di un progetto tecnico disponibile in caso di contestazione (Fascicolo Tecnico)
Essere riconoscibile (targa del costruttore e Marcatura CE)
Essere accompagnato da un libretto contenente le istruzioni per l’uso e la manutenzione

## Slide 9
Risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione

## Slide 11
Direttive di NUOVO APPROCCIO
Sono basate sui seguenti principi:
L’armonizzazione si limita ai Requisiti Essenziali (RES);
Soltanto i prodotti che rispondono ai RES sono soggetti alla libera circolazione;
I prodotti fabbricati in accordo con le Norme Armonizzate trasposte in Norme Nazionali, godono della presunzione di conformità ai RES.
L’applicazione delle Norme Armonizzate o di altre Specificazioni Tecniche Europee rimane volontario, ed i produttori sono liberi di scegliere ogni altra soluzione tecnica che dimostri la rispondenza ai RES, così come di scegliere tra le differenti procedure di attestazione della conformità, indicate nella direttiva applicabile.

## Slide 12
NOVITA’ INTRODOTTE
Campo di applicazione e definizione di macchina;
Immissione sul mercato e messa in servizio;
Procedura per la valutazione di conformità;
Valutazione dei rischi;
RES – requisiti essenziali di sicurezza;
Marcatura e Dichiarazione di conformità;
Modifiche delle responsabilità dei soggetti coinvolti

## Slide 15
Le macchine secondo la Direttiva Macchine sono ritenute sicure se la sicurezza è integrata sin dalla fase della progettazione
Per mettere in atto tale politica il fabbricante persegue la politica dei tre stadi :
1) eliminazione dei rischi alla fonte pensando già la macchina sicura scegliendo norme e materiali affidabili
2) neutralizzazione dei rischi non eliminabili nella fase di progettazione mediante dispositivi di sicurezza, ripari e protezioni
3) Qualora sulla macchina pensata e realizzata sicura, integrata dai dispositivi di sicurezza o ripari necessari, permangano dei RISCHI RESIDUI, questi devono essere segnalati all’utilizzatore nel Manuale d’Uso

## Slide 17
LE NORME TECNICHE
Una NORMA TECNICA è un documento, utilizzato in svariati ambiti, che stabilisce specifiche tecniche per la realizzazione di un prodotto o l’erogazione di un servizio
……. Descrive requisiti di materiali, prodotti, apparecchiature, opere, servizi, organizzazioni, attività, processi, progetti, sistemi, figure professionali, terminologia, metodologie, ecc.- ecc.
Mentre la LINEA GUIDA è un’altra tipologia di norma che non contiene requisiti, ma raccomandazioni, esemplificazioni, interpretazioni, supporto ad altre norme
Una norma tecnica è semplicemente un documento che dice “come fare bene le cose”, garantendo sicurezza, rispetto per l’ambiente e prestazioni certe.

## Slide 18
Le norme TECNICHE
possono essere di valenza nazionale o internazionale,
sono redatte da appositi enti di normazione.
Queste norme, elaborate da enti formatori europei su mandato della Commissione Europea e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, che indicano al fabbricante le modalità tecniche di attuazione dei requisiti essenziali per produrre in conformità agli obblighi comunitari. Garantiscono pertanto a chi le osserva una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza indicati dalle specifiche direttive CE (vedi sezione Marcatura CE).

## Slide 19
Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, per “norma” si intende: “una specifica tecnica”, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:
norma internazionale: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;
norma europea: una norma adottata da un’organizzazione europea di normazione;
norma armonizzata: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell’applicazione della legislazione dell’Unione sull’armonizzazione;
norma nazionale: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale”.
NORME TECNICHE
L’ APPLICAZIONE NON E’ OBBLIGATORIA MA UNA LIBERA SCELTA DEL COSTRUTTORE O PROGETTISTA

## Slide 20
Le norme tecniche divengono “armonizzate” quando vengono adottate a livello europeo, su mandato della Commissione, dai Comitati Europei di Normalizzazione CEN o CENELEC, quest’ultimo per il settore elettrico; solitamente costituiscono l’adozione in campo europeo di Norme internazionali (ISO o IEC).
Garantiscono pertanto a chi le osserva una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza indicati dalle specifiche direttive CE (vedi sezione Marcatura CE).
EN è la sigla che identifica le norme elaborate dal CEN (Comité Européen de Normalisation), Organismo di Normazione Europea.
I Paesi membri CEN devono obbligatoriamente recepire le norme EN (nel caso dell'Italia esse diventano UNI EN)
Norma armonizzata: è una norma tecnica riconosciuta dall’Unione Europea che dà la presunzione di conformità a quella determinata direttiva.

## Slide 23
I contenuti delle Direttive vengono esplicitati dalle Norme Armonizzate, tali riferimenti non sono obbligatori ma garantiscono al costruttore che le segue la
PRESUNZIONE DI CONFORMITA’ ai RES = REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

## Slide 24
Direttiva di prodotto - DIRETTIVA MACCHINE
2^
DIRETTIVA MACCHINE
2006/42/CE
In Europa 29/12/2009
Recepimento in Italia
D.Lgs. 17/2010
( G.U. n.41 del 19/02/2010
In vigore
06.03.2010
Nuova
DIRETTIVA MACCHINE
DIRETTIVA 89/392/CEE
In Europa dal 1° gennaio 1995
In Italia recepimento con DPR 459/96
In vigore dal 21 settembre 1996
DIRETTIVA 98/37/CE
Ripubblicazione della 98/392/CEE che abroga la 89/392/CEE
Non ha apportato nessuna novità e modifica
DIRETTIVA 2006/42/CEE
In Europa dal 29 giugno 2006
In Italia recepimento con D.Lgs. 17/2010
In vigore dal 06 marzo 2010
Le revisioni richieste dalla Commissione sono state necessarie a seguito della quantità di richieste di chiarimenti e per mancanza di risposte esaurienti

## Slide 26
DIRETTIVE DI NUOVO APPROCCIO si basano sui seguenti principi:
Soltanto i PRODOTTI CHE RISPONDONO AI REQUISITI ESENZIALI sono soggetti alla libera circolazione;
I PRODOTTI fabbricati in accordo con le Norme Armonizzate godono della presunzione di conformità ai RES;
L’applicazione delle Norme Armonizzate o di altre Specificazioni Tecniche Europee rimane volontaria…. I produttori soni liberi di scegliere altre soluzioni tecniche che dimostrino la rispondenza ai RES

## Slide 31
La direttiva 2006/42/CE
- non è una direttiva completamente nuova,
si basa sulla direttiva 98/37/CE (rimasta in vigore fino al 29 dicembre 2009)
- viene definita come RIFUSIONE della direttiva macchine, in quanto le modifiche sono presentate sotto forma di nuova direttiva.
La DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

## Slide 32
RAPPORTI CON IL «TESTO UNICO» SULLA SICUREZZA
Il D.Lgs. n. 81/2008 richiama espressamente il D.Lgs. n. 17/2010 nell’articolo 70 (“Requisiti di sicurezza”):
“Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Le aziende devono fare riferimento ai RES per la valutazione dei rischi riferita a macchine”.
“Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V” del D.Lgs. n. 81/2008.
Pertanto, il D.Lgs. n. 17/2010 non è retroattivo e non mette in discussione le vecchie marcature CE o le
macchine in uso prima del 1996; queste ultime devono, comunque, rispettare il D.Lgs. n. 81/2008
Macchine
Nuove
Macchine
Vecchie

## Slide 33
LE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO
Vecchio impianto
Normativo
Norme generali:
DPR 547/55
DPR 302/56
DPR 303/56
Norme Speciali:
DPR 164/56
DPR 320/56
DPR 321/56
Codici e Costituzione
Organi di Controllo
Statuto dei Lavoratori
(art. 9 - L.300/1970)
- L. 833 Servizio Sanitario Nazionale
DIRETTIVA SOCIALE
D.Lgs. 626/94
D.Lgs. 242/96 (integrativo)
D.Lgs. 494/96
Sicurezza scritta (DVR)
VALUTAZIONE DEI RISCHI
T.U.
D.Lgs. 81/08
DIRETTIVE DI PRODOTTO
SICUREZZA INTEGRATA
DIRITTO COMUNITARIO

## Slide 34
ATTREZZATURE
DI LAVORO
D.Lgs. 81 / 2008
NORME TECNICHE SPECIFICHE
Titolo III
Allegati
MACCHINA
VECCHIA
prima
21.09.1996
NUOVA
dopo
21.09.1996
DIRETTIVA MACCHINE
DPR 459/96
+
ISTRUZIONI D’USO
(libretto uso e manutenzione)
Nuova Direttiva Macchine
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17

## Slide 35
D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81
Testo Unico - in vigore dal 15 maggio 2008

## Slide 36
Certificazione dei prodotti rientranti nella Direttiva Macchine cosi come elencati all’articolo 2 e dei componenti di sicurezza.
L’obbligo di marcatura CE si estende a tutti i prodotti, destinati al mercato europeo, interessati dalle direttive che prevedono questa marcatura.
Devono quindi essere marcati:
Prodotti usati e importati da altri Paesi al di fuori dello spazio Europeo.
Prodotti modificati oltre l’ordinaria e straordinaria manutenzione.
Tutti i nuovi prodotti immessi nello spazio Europeo, indipendentemente che siano stati costruiti in Paesi membri.

## Slide 37
COLLEGAMENTO CON ALTRE «DIRETTIVE»
La DIRETTIVA non si applica – cessa di applicarsi – a Macchine e per pericoli che sono interamente o parzialmente oggetto di altre Direttive
(Es. DIRETTIVA TRATTORI……. dove la Direttiva specifica non copre tutti i Rischi si applica in parallelo anche la Direttiva Macchine)
La DIRETTIVA non si applica alle Macchine appositamente progettate e costruite ai fini di ricerca e per essere utilizzate temporaneamente nei laboratori pericoli che sono interamente o parzialmente oggetto di altre Direttive

## Slide 38
ALTRE «DIRETTIVE»
applicabili alle macchine per i pericoli non disciplinati dalla Direttiva Macchine
DIRETTIVA 89/106/CE sui prodotti da costruzione (DPC) per le macchine progettate per essere incorporate in modo permanente in opere da costruzione (cancelli – porte – finestre – impianti di ventilazione e condizionamento);
DIRETTIVA 97/68/CE –(2002/88/CE e 2004/26/CE
emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna per macchine mobili non stradali;
DIRETTIVA 199/5/CE per apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione (DAR e TC);
DIRETTIVA 2000/14/CE ( 2005/88/CE per l’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto (DEO);
DIRETTIVA 2002/95/CE uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche (ROHS) (es. grandi elettrodomestici non per uso domestico)
DIRETTIVA 2004/108/CE (DCEM) compatibilità elettromagnetica per le macchine elettriche che possono generare o essere interessate da perturbazioni elettromagnetiche

## Slide 39
Attori DIRETTIVA MACCHINE
Fabbricante o Mandatario
Importatore
Distributore
Attori D.Lgs. 81/08
Progettista
Installatore
Datore di Lavoro

## Slide 40
Profili di responsabilità
COSTRUTTORE
Rispetto della Direttiva
Responsabile di tutti i Rischi (palesi e occulti) che caratterizzano il (suo) prodotto e della relativa documentazione
PROGETTISTA
Riduce il Rischio in progettazione (UNI EN 292/2)
Adotta le protezioni (UNI EN 292/2)
Individua le istruzioni per l’uso (UNI EN 292/2)
Individua le precauzioni supplementari (UNI EN 292/2)
Obbligo di marcatura CE
Per modifiche apportate ad una macchina che non rientrino nella ordinaria manutenzione

## Slide 42
FABBRICANTE: Persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio.
Il fabbricante / costruttore è il primo soggetto che assume la responsabilità della sicurezza del prodotto; ma tale responsabilità è estesa (del tutto o in parte) all’importatore e distributore del prodotto.
MANDATARIO: persona fisica o giuridica (Sig. Rossi o Rossi srl) che sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal Fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire per suo conto in relazione agli obblighi del Fabbricante ai sensi della normativa comunitaria
IMPORTATORE: persona fisica o giuridica stabilita all’interno dell’Unione Europea che immette sul mercato un prodotto originario di un paese terzo
DISTRIBUTORE: persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante o dall’importatore che mette a disposizione sul mercato un prodotto (non produce, non fa produrre e non compra extra UE…..ma … compra o rivende il prodotto

## Slide 43
OBBLIGHI DEL FABBRICANTE:
“la marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario”. Pertanto:
Preparare la documentazione tecnica prescritta,
Eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile – ovvero la « Valutazione dei Rischi» (il prodotto è da ritenersi sicuro);
Predisposizione dei documenti per il «Fascicolo Tecnico»;
Redigere la «Dichiarazione di conformità»;
Apposizione della « Marcatura di conformità» targhetta sull’oggetto che riporta: Il marchio CE – la sede legale – la ragione sociale – i dati del prodotto;…. Conservare la documentazione per 10 anni (dall’ultimo prodotto venduto)
Rispetto di tutte le Direttive applicabili;
Apposizione di un numero per permettere la identificazione e rintracciabilità,
Indicare un punto unico dove contattare i fabbricanti;
Istruzioni sull’uso e manutenzione in una lingua facilmente compresa dall’utilizzatore.

## Slide 44
OBBLIGHI DEGLI IMPORTATORI:
Immettere sul mercato comunitario solo prodotti conformi (quindi controllare che il fabbricante abbia rispettato le procedure di Marcatura del prodotto);
Controllare il prodotto prima della vendita;
L’importatore deve indicare sul prodotto: nome – denominazione commerciale – indirizzo dell’importatore;
Che il prodotto sia accompagnato da istruzioni nella lingua comprensibile;
Eventuali prove e test;
Conservare la documentazione tecnica per il tempo previsto dalla direttiva di riferimento
OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI ( chi compra e rivende all’interno del mercato Europeo):
Che il prodotto rechi la marcatura di conformità;
Sia accompagnato dai documenti prescritti;
Sia accompagnato da istruzioni e informazioni in lingua comprensibile;
Immagazzinamento, conservazione e trasporto del prodotto senza generare successivi.

## Slide 45
obblighi ed “eccezioni”
In alcuni casi gli obblighi dei Fabbricanti sono applicati anche agli importatori e ai distributori
Un Importatore o Distributore è ritenuto un Fabbricante / Costruttore quando immette sul mercato un PRODOTTO con il proprio nome e marchio commerciale o modifica un prodotto già immesso sul mercato………. Ciò condiziona la conformità e le prescrizioni applicabili…

## Slide 46
MACCHINE INCLUSE
« ESTENSIONE »
MACCHINE ESCLUSE
MACCHINA
IN SENSO STRETTO
O PROPRIAMENTE DETTA
MACCHINA
IN SENSO LATO

## Slide 47
DEFINIZIONI
MACCHINE «PROPRIAMENTE DETTE»
MACCHINE «IN SENSO LATO»

## Slide 55
La Direttiva Macchine si applica alle macchine di sollevamento?
Le macchine che effettuano operazioni di sollevamento sono invece comprese nel campo di applicazione della direttiva indipendentemente dalla fonte di energia; infatti, queste compiono un'operazione intrinsecamente pericolosa e, inoltre, il carico sollevato accumula energia potenziale gravitazionale che può essere liberata dalla sua caduta.

## Slide 56
La Direttiva Macchine si applica alle macchine di sollevamento?
Le macchine che effettuano operazioni di sollevamento sono invece comprese nel campo di applicazione della direttiva indipendentemente dalla fonte di energia; infatti, queste compiono un'operazione intrinsecamente pericolosa e, inoltre, il carico sollevato accumula energia potenziale gravitazionale che può essere liberata dalla sua caduta.
Le macchine per la ricerca devono essere marcate CE?
Per macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori non si intendono macchine installate permanentemente nei laboratori oppure macchine non destinate esclusivamente a fini di ricerca; in particolare ricadono nel campo di applicazione della direttiva Macchine i prototipi realizzati per verificare la bontà delle soluzioni tecniche da adottare sulle macchine, siano essi utilizzati internamente dal fabbricante oppure affidati a utilizzatori che hanno il compito di provarli.

## Slide 57
b) “attrezzatura intercambiabile”: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una
macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore
stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella
misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;

## Slide 62
c) “componente di sicurezza”: componente
− destinato ad espletare una funzione di sicurezza,
− immesso sul mercato separatamente,
− il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle
persone, e
− che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o
che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.

## Slide 65
d) “accessori di sollevamento”: componenti o attrezzature non collegate alle
macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la
macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte
integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le
imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;

## Slide 68
Notes: 68

## Slide 69
Notes: 69

## Slide 70
e) “catene, funi e cinghie”: catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di
sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori
di sollevamento;

## Slide 75
f) “dispositivi amovibili di trasmissione meccanica”: componenti amovibili destinati
alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una
macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest’ultima.
Allorché sono immessi sul mercato muniti di ripari, vanno considerati come singolo
prodotto;

## Slide 77
g) “quasi-macchine”: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli,
non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di
azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate
ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o
apparecchi

## Slide 82
MACCHINE INCLUSE
« ESTENSIONE »
MACCHINE ESCLUSE

## Slide 83
MACCHINE INCLUSE
« ESTENSIONE »

## Slide 84
ESTENSIONE = Macchine incluse

## Slide 85
ESTENSIONE = Macchine incluse
Ascensori da cantiere con rischio di caduta >/= 3 metri – perché installati temporaneamente . Proc. Allegato IV
Ascensore con velocità fino a 0.15 m/s (persone a mobilità ridotta)
Apparecchi a carica esplosiva – Allegato IV
Veicoli a 2 / 3 ruote
Veicoli velocità max 25 Km/h

## Slide 87
MACCHINE ESCLUSE

## Slide 88
Elenco prodotti non soggetti a marcatura CE per direttiva macchine
La direttiva 2006/42/CE esclude esplicitamente dal suo campo di applicazione (articolo 1, paragrafo 2):
i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
le armi, incluse le armi da fuoco;
i seguenti mezzi di trasporto:
  - trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli,
  - veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, escluse le macchine installate su tali veicoli,
  veicoli oggetto della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, escluse le macchine installate su tali veicoli,
  veicoli a motore esclusivamente da competizione, e
  - mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli;

## Slide 89
Elenco prodotti non soggetti a marcatura CE per direttiva macchine
6. le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
7. le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
8. le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
9. gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
10. le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
11. i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione:
  - elettrodomestici destinati ad uso domestico,
  - apparecchiature audio e video,
  - apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione,
  - macchine ordinarie da ufficio,
  - apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione,
  - motori elettrici;
12. le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
  apparecchiature di collegamento e di comando
  trasformatori

## Slide 90
Art. 3 _Punto 6
Qualora le macchine siano disciplinate anche da altri provvedimenti di recepimento di direttive
comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura ‘CE’, questa
marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di questi provvedimenti. Tuttavia, nel caso in cui uno o più di detti provvedimenti lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura ‘CE’ indica la conformità soltanto alle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti degli atti normativi applicati devono essere indicati, conformemente a come riportato nell’allegato II, parte 1, sezione A, punto 4, nella dichiarazione CE di conformità

## Slide 93
ALLEGATI

## Slide 96
CORRELAZIONE TRA ARTICOLI E ALLEGATI